## Slide 1
产品介绍
Product Introduction
智能电源时序
管理器

## Slide 2
产 品 定 义
智能电源时序管理器：是一种将用电设备逐个按时间要求启动，关闭供电电源的用电设备。并可通过中控命令进行相应的控制，集成电压高、低压保护，电流过载保护等功能
电源时序器能有效的统一管理和控制各类用电设备，避免了人为的失误操作，同时又可减低用电设备在开关瞬间对供电电网的冲击，也避免了感生电流对设备的冲击，确保了整个用电系统的稳定。同时集成智能一体可根据用户需求进行用电的时间进行设置自动开关设备。
智能电源时序器

## Slide 3
www.hmaudio.net
www.hmaudio.net
接口介绍
1、 2寸TFT显示屏。 2、菜单编辑按键。3、待机电源开关。
智能电源时序器
后面板
1、RS232控制接口。2、TCP/IP局域网控制接口。3、级联连接口、
外部触发开关机控制口。4、8路时序开关控制电源接口。
5、电源供电线。
前面板
外部触发开关机控制口使用方法：使用触发开关，将触发脚与G脚进行断路触发一次，开机状态触发后执行关机动作，待机状态时，触发一次后执行开机动作。

## Slide 4
1)采用2寸240*320高清显示TFT彩屏，提供中英文双语选择。可实时显示当前市电电压、设备总用电电流，日期时间、通道通断状态。
2)主系统控制芯片采用AMR M3内核，可实现12组模式调用保存功能。 关机自动调用最后一次保存的数据。
3)8路可控制开关通道，每路可自由设置开关机延时时间，设置范围从0~999秒间可调。
4)支持面板锁功能，上锁后只能实际开关机控制，防止人为误操作造成设定错乱。
5)内置时钟算法，可实现周一至周日，单次，定时，自动开关机功能。
6)开放RS232，TCP/IP接口，可对接中控实际外部控制命令。
7)通过RS485进行协议级联，具有最多32台级联功能。
8)支持过压、欠压，过流保护控制，当市电电压范围超过设定范围，用电设备电流超过设定电流后，时序器自动关机，电压/电流恢复正常后再自动开机。
产品特点
智能电源时序器
产品特点
产品特点

## Slide 5
www.hmaudio.net
页面操作
智能电源时序器
主界面操作：开机后设备进入主界面，输出通道按当前保存的模式进行时序开启。如需手动对单通道进行开关操作时，旋转旋钮到相应通道后，下按旋钮进行开关控制

## Slide 6
www.hmaudio.net
页面操作
智能电源时序器
开机延时设置：长按旋钮进入开机延时界面，下按旋钮进行通道1-4选择，左右旋转旋钮进行当前通道延时时间设置。设置完第4通道后，再下按一次退到界面选择页面，向右旋转进行开机延时通道5-8进行参数设置。

## Slide 7
www.hmaudio.net
页面操作
智能电源时序器
关机延时设置：在开机延时5-8通道界面，向右旋转进入到关机延时通道1-4，左右旋转旋钮进行当前通道延时时间设置。设置完第4通道后，再下按一次退到界面选择页面，向右旋转进行关机延时通道5-8进行参数设置。

## Slide 8
www.hmaudio.net
页面操作
智能电源时序器
定时器设置：定时器分为四种模式：1、关闭：关闭时定时器不起作用。2、循环：每天定时进行开、关机，此模式每天循环。3、单次：进行某一日执行定时开、关机，此模式为单次，只执行设定时间的当天执行。4、每周：一周内周一至周日的定时开关机，此模式按周进行循环。

## Slide 9
www.hmaudio.net
页面操作
智能电源时序器
保护设置：保护设置分为电压与电流两个界面。电压补偿为当主界面显示的电压值与实际值有误差时可以通过电压补偿进行修正。限压力保护启用/关闭选择是否打开此功能，超压值与低压值为电压保护开启的电压范围。

## Slide 10
www.hmaudio.net
页面操作
智能电源时序器
保护设置：超流界面。超为保护启用后，当设备负载电压超过设定的超流值时，设备会断开8路的负载输出，此功能等同空气开关的作用。

## Slide 11
www.hmaudio.net
页面操作
智能电源时序器
系统设置：进行各项系统参数选择。

## Slide 12
www.hmaudio.net
页面操作
智能电源时序器
系统设置：进行各项系统参数选择。
0-31

## Slide 13
www.hmaudio.net
页面操作
智能电源时序器
系统设置：进行各项系统参数选择。
9.IP地址：此项为设备接入局域网后，当前设备分配到的IP地址，此IP地址为中控设备抑制时对应的IP地址

## Slide 14
www.hmaudio.net
页面操作
智能电源时序器
级联方法：1、将凤凰头处A、B、G三个位置的线一对一对应并联接上，需要几台级联就接几台，最大支持32台级联。在系统设置页面将级联设置为：开，主机级联编号为：00，从机编号为非00的任意号，多台级联时，开机会按级联编号的大小顺序进行依次开机，关机时反之。

## Slide 15
www.hmaudio.net
页面操作
智能电源时序器
中控方法：中控可以使用RS232或者TCP/IP区域网方式。下面通过电脑中控助手的方式进行使用介绍。
1.打开中控助手，点多字符串
2.输入中控命令。

## Slide 16
www.hmaudio.net
页面操作
智能电源时序器
3.在命令区所有中控命令左侧框上打上勾。
4.点击发送区发送相应的中控命令。

## Slide 17
www.hmaudio.net
页面操作
智能电源时序器
5.注意中控的波特率要与机器设置的页面波特率处要一致。可以通过机器更改，或者改中控助手。串口设置，打开串口设置，修改波特率。

## Slide 18
www.hmaudio.net
页面操作
智能电源时序器
6、对应的中控代码
时序关：525000110100AB，时序开：525000110101AB，通道全关：525000150100AB，通道全开：525000150101AB
波特率：4800：525000010100AB，9600：525000010101AB，19200：525000010102AB， 38400：525000010103AB， 57600：525000010104AB，115200：525000010105AB，
保存1：525000120101AB，保存2：525000120102AB，保存3：525000120103AB，保存4：525000120104AB
保存5：525000120105AB，保存6：525000120106AB，保存7：525000120107AB，保存8：525000120108AB
保存9：525000120109AB，保存10：52500012010aAB，
调用1：525000130101AB，调用2：525000130102AB， 调用3：525000130103AB，调用4：525000130104AB，
调用5：525000130105AB，调用6：525000130106AB，调用7：525000130107AB，调用8：525000130108AB，
调用9：525000130109AB，调用10：52500013010aAB，
通道1关：525000140101AB，通道2关：525000140102AB，通道3关：525000140103AB，通道4关：525000140104AB，
通道5关：525000140105AB，通道6关：525000140106AB，通道7关：525000140107AB，通道8关：525000140108AB，
通道1开：525000140181AB，通道2开：525000140182AB，通道3开：525000140183AB，通道4开：525000140184AB，
通道5开：525000140185AB，通道6开：525000140186AB，通道7开：525000140187AB，通道8开：525000140188AB，
级联开：525000160100AB，级联关：525000160101AB

## Slide 19
www.hmaudio.net
页面操作
智能电源时序器
6、TCP/IP设置方法：1、通讯端口选择为TCPCLINENT,2、在远程端输入区域网网关，3、端口输入5000，4、本场输入时序管理器系统设置上的第9项IP地址，5、点连接。6、中控命令同RS232的代码。
2
①
4
4
5

## Slide 20
THANK YOU!